Návod na obsluhu

Podlahová fréza

CT 200

Predaj a servis:

HA-UZ market s. r. o.

Návod na obsluhu					     Slovensky

Podlahová fréza CT 200  			               výr. č.		13641

#### Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať a uschovať.

#### Obsah

Technické údaje								strana   4

Bezpečnostné pokyny							strana   4

Bezpečnosť pri práci  							strana   5

Údržba a ošetrovanie							strana   6

Použitie									strana   7

Oblasť použitia a nástroje pre prácu					strana   7

Odstránenie porúch							strana   8

1.0  Technické údaje	Rozsah dodávky:

1.1 Fréza

Pracovný záber………………………….200 mm 		Podlahová fréza CT 200

Šírka stroja………………………………  36 cm 		Chrániče sluchu

Dĺžka stroja ……………………………..  80 cm		Ochranné okuliare

Výška stroja ……………………………..  97 cm		 Návod na obsluhu

Hmotnosť …...…………………………… 52 kg

Prípojné hrdlo odsávania …………...…. ( 50 mm

Nastavenie výšky …………….. ručné koleso a  páka

Elektromotor …………...............….230V, 2,2 kW

1.2 Pracovné nástroje

Priemer bubna …………………………………… 108 mm

Priemer hriadeľa …………………………………  12 mm

Počet hriadeľov v bubne……………………………..   4

Lamela……………………………………………… 46/5

Nástrčná valcová fréza…………………………….. 46/20

Oceľové lamely…………………………………….46

Priemer lamiel……………………………………. 46 mm

Počet lamiel ………………………………………. 76

Počet nástrčných valcových fréz………………….. 24

Zmena vyhradená

2.0  Bezpečnostné pokyny

Pokiaľ sú frézy v prevádzke / činnosti, treba dodržiavať nasledujúce pokyny.

□ Podlahové frézy smú byť uvedené do prevádzky len so všetkými ochrannými

Zariadeniami.

□ Obsluha sa behom prevádzky nesmie od podlahovej frézy vzďaľovať.

□ Pred opustením podlahovej frézy musí obsluha pohon zastaviť a zariadenie zaistiť

proti nežiaducemu pohybu. Pri elektropohonoch musí byť okrem toho vytiahnutá

sieťová zástrčka zo zásuvky.

□ Po údržbe a opravách musia byť všetky ochranné zariadenia opäť náležite a riadne

namontované a pripevnené.

□ Pokiaľ presiahne úroveň zvuku 90 dB (A) musí obsluha a všetky osoby, ktoré pracujú               v tejto nebezpečnej oblasti, používať vhodné prostriedky ochrany proti hluku.

□ V prípade vzniku väčšieho množstva prachu v uzavretých priestoroch musí byť pri prevádzke podlahová fréza vybavená odsávacím zariadením.

! Podlahová fréza CT 200 bola vyvinutá a vyrobená

s prihliadnutím k platným štandardom bezpečnosti.

Technické preventívne bezpečnostné opatrenia

nesmú byť v žiadnom prípade odstraňované alebo pozmeňované!

3.0  Bezpečnosť

Pri všetkých manipuláciách na stroji najskôr vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Používajte len bezchybné nástroje, ktoré sú vhodné na konkrétny prípad použitia.

Údržbu smie vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Používajte len originálne náhradné diely.

3.1  Úvod

Tento návod na obsluhu vám pomôže lepšie sa zoznámiť s podlahovou frézou CT 200 a optimálne ju používať. Nájdete v ňom nápomocné informácie a s ich znalosťou môžete včas rozpoznať a zabrániť nebezpečenstvu.

Prispejete tým nielen k vašej vlastnej bezpečnosti, ale i k zníženiu nákladov na opravy a zvýšeniu životnosti vášho stroja.

Je bezpodmienečne nutné, aby tento návod na použitie prečítali pred začatím práce všetky osoby, ktoré budú so strojom pracovať. Taktiež osoby, ktoré budú stroj udržovať a ošetrovať, musia návod prečítať a rozumieť mu.

3.2  Nebezpečenstvo pri zachádzaní so strojom

!    Stroj používať len                                     CT 200 je vyrobená podľa najnovšieho stavu

(   na určené zodpovedajúce použitie           techniky a uznávaných technických pravidiel.

(   v bezchybnom technicky                             I tak môže pri použití vzniknúť nebezpečenstvo

bezpečnom stave.                                        úrazu prípadne vecnej škody.

K určenému zodpovedajúcemu                  Poruchy, ktoré môžu obmedzovať bezpečnosť,

použitiu patrí                                              je potrebné bez odkladu odstrániť.

(   dbať na všetky upozornenia v návode na obsluhu a

(   dodržanie inšpekcie a údržby.

3.3  Určené zodpovedajúce použitie

Podlahová fréza CT 200 je určená výlučne na brúsenie podkladových betónov a odstraňovanie nerovností v suchých priestoroch. Akékoľvek iné užitie alebo použitie, ktoré sa vymyká návodu na obsluhu je považované za užitie, ktoré nie je v zhode s ustanoveniami výrobcu.

Za  škody vzniknuté nezodpovedajúcim použitím WOLFF neručí.

3.4  Originálne diely a bezpečnosť

Originálne diely a príslušenstvo sú koncipované špeciálne pre podlahovú frézu CT 200. Upozorňujeme dôrazne na to, že nesmú byť použité iné diely. Tým môže byť bezpečnosť stroja nepriaznivo obmedzená.

Toto platí zvlášť pre nástroje podlahovej frézy CT 200.

Za škody vzniknuté použitím neoriginálnych dielov vylučuje WOLFF akúkoľvek záruku.

4.0  Údržba a ošetrovanie

4.1 Výmena bubnov

□ Stroj sa nadvihne zdvíhacím zariadením tak, aby sa nástroje/nože vôbec nedotýkali

podkladu.

□ 4 skrutky na pravom bočnom kryte uvoľniť (M10, otvor kľúča 17 mm)

□ Pravý bočný kryt opatrne sňať.

□ Bubon frézy vyňať. Opotrebované nástroje demontovať. Skontrolovať opotrebenie

bubnových hriadeľov a bubnov. Prípadne osadiť novými nástrojmi/nožmi.

□ Bubon nasadiť na tukom namazanú hnaciu hriadeľ.

□ Pravý bočný kryt opäť upevniť.

! Pred začatím údržbárskych prác sa musí zastaviť

motor a v prípade vybavenia elektromotorom musí

byť stroj vždy odpojený od napätia, to znamená,

že musí byť vytiahnutá sieťová zástrčka zo zásuvky!

4.2 Ložiská

Všetky ložiská sú premazané na celú dobu životnosti.

4.3 Kĺby a výškové nastavenia

Všetky kĺby je treba periodicky mazať strojným olejom.

4.4 Remeňový pohon

Remene je treba v intervaloch asi 30 prevádzkových hodín skontrolovať a prípadne vymeniť.

□ Na sňatie ľavého bočného krytu je treba povoliť dve skrutky.

□ Remeň napíname zdvíhaním upínacej dosky motora. K tomuto účelu je treba povoliť 4

skrutky M10 upínacej dosky motora. Predné skrutky sú umiestnené v pozdĺžnom otvore.

□ Zdvíhaním upínacej dosky motora sa napínajú remene. Remene majú pri zatlačení

dovnútra vykazovať cca 1 cm pohybu.

□ Potom je treba skrutky opäť pevne utiahnuť.

4.5 Čistenie

Pravidelné čistenie stroja predlžuje životnosť všetkých komponentov podlahovej frézy a nástrojov.

#### 5.0 Použitie

Pri montáži nástrojov/nožov, ktoré sú doporučené na danú prácu, možno začať s prácou.

Fréza sa pákou spustí do pracovnej polohy. Pracovná hĺbka sa nastaví ručným kolesom regulácie výšky na takú hodnotu, až sa nástroje/nože dotknú podkladu a dosiahne sa požadovaného efektu.

Motor frézy sa nesmie nikdy zapnúť pokiaľ sa nástroje/nože ešte dotýkajú podlahy/podkladu. Podlahová fréza sa musí vždy najskôr zdvíhacím zariadením nadvihnúť od podlahy/podkladu, potom zapnúť motor a ručným kolesom regulácie výšky nastavovať na potrebnú hodnotu hĺbky.

5.1 Prevádzka s odsávaním (Príslušenstvo)

Pripojením odsávacieho zariadenia môže byť zamedzené silnej tvorbe prachu.

Podlahové frézy by sa nemali používať bez odsávacieho zariadenia. Požadujte od svojho predajcu vhodné vysávače, ako je napríklad priemyselný vysávač T-REX.

5.2 Prevádzka so stranovou frézou CT 60 (Príslušenstvo)

Aby bolo možné frézovať bližšie pri stene, bola vyvinutá stranová fréza CT 60. Tá umožňuje odfrézovanie podkladových betónov až minimálne cca 2 – 3 cm od steny.

Na montáž stranovej frézy CT 60 je treba demontovať bočný kryt a sňať frézovacie bubny. Potom sa nasadí stranová fréza CT 60 na hriadeľ a pripevní skrutkami.

6.0 Oblasť použitia nástrojov/nožov

Lamely z tvrdokovu

Sú veľmi odolné proti opotrebeniu. Používajú sa na odfrézovanie betónu a asfaltu, obrusovanie a zarovnávanie hrán. A prevýšení, odstraňovanie nánosov, farieb a nečistôt.

Nástrčná valcová fréza

Sa používa prevažne na odstraňovanie termoplastových dopravných značení z betónu a asfaltu a na odstraňovanie náterov alebo nastriekaného podkladového betónu na báze termoplastov.

Oceľové lamely

Kalené oceľové lamely sa používajú na odstraňovanie náterov farieb, nástrekov a povlakov. Používajú sa tiež na odstraňovanie mastných povrchov a vrstiev špiny.

7.0  Odstránenie porúch

| Porucha | Možný dôvod | Odstránenie |
| --- | --- | --- |
| Stroj sa nerozbehne | Prerušený prívod prúdu Závada na poistke Závada na kábli Závada v zástrčke | Poruchu odstráni odborník elektrikár, prípadne vymení chybné diely |
| Pri práci je treba vynaloženie veľkej sily | Nôž je tupý. | Vymeniť nôž. |
| Vysoké vibrácie | Súčasti, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu majú veľkú vôľu. | Stroj zaslať do opravy. |