Návod na obsluhu

Junio - Stripper

Predaj a servis:

HA-UZ market s. r. o.

Návod na obsluhu					     Slovensky

Junio - Stripper					               výr. č.		16876

Zariadenie na odstraňovanie nalepených podlahových krytín.

#### Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať a uschovať.

#### Obsah

Technické údaje								strana   4

Prehlásenie o zhode							strana   4

Bezpečnostné upozornenia						strana   4

Údržba a ošetrovanie							strana   6

Použitie									strana   6

Odstránenie porúch							strana   7

1.0  Technické údaje				Rozsah dodávky:

Prevádzkové napätie…………. 230 V AC		Junio - Stripper

Príkon …………………….….. 710 W; 9,1 A 	Nôž 120 mm

Otáčky / nezaťažené................10 000 ot./min.	Súprava náradia

Akustická hladina.............................108 dB (A)	Ochranné rukavice

Hladina akustického tlaku……....... 121 dB (A)       Chrániče sluchu

Vibrácie ruka/rameno …………......12,5 m/s2          Transportný kufor

Hmotnosť...........................................3,6 kg              Chránič noža

2.0  Prehlásenie o zhode CE

Deklarujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo normatívnym dokumentom:

EN 50 144 v súlade so smernicou 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37 EG.

Dipl. Ing. Dieter Hammel, vedenie konštrukcie

Wolff, značka UZIN UTZ AG, Dieselstraβe 19, 71665 Vaihingen/Enz

3.0  Bezpečnostné upozornenia

Pri všetkých manipuláciách na stroji

najskôr vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Používať len čisté, bezchybné, naostrené a na účel použitia vhodné nože. Udržovanie v dobrom stave nechať len na kvalifikovanom servise. Používať len originálne náhradne diely.

Preprava:

Pri preprave vyberte vždy nôž zo stroja.

Bezpečnostný predpis 1.2 Hluk (VBG – Súbor predpisov odborovej profesijnej organizácie 121)

Podnikateľ je povinný poskytnúť zamestnancom pracujúcim v hluku vhodnú ochranu sluchu.

Zamestnanci sú povinní ochranu sluchu v hluku používať.

Pri práci bez ochrany sluchu môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Zvlášť môže viesť k ohrozeniu alebo poškodeniu sluchu alebo ku zvýšenému nebezpečenstvu úrazu.

!   Zamestnanci musia stále používať prostriedky

na ochranu sluchu.

3.1  Úvod

Tento návod na obsluhu vám pomôže výrobok Junio - Stripper lepšie spoznať a optimálne používať. Nájdete v ňom nápomocné informácie a s ich znalosťou môžete včas rozpoznať a zabrániť nebezpečenstvu.

Prispejete tým nielen k vašej vlastnej bezpečnosti, ale i k zníženiu nákladov na opravy a zvýšeniu životnosti vášho stroja.

Je bezpodmienečne nutné, aby tento návod na použitie prečítali pred začatím práce všetky osoby, ktoré budú so strojom pracovať. Taktiež osoby, ktoré budú stroj udržovať a ošetrovať, musia návod prečítať a rozumieť mu.

3.2  Nebezpečenstvo pri zachádzaní so strojom

!    Stroj používať len                                   Junio - Stripper je vyrobený podľa najnovšieho stavu

(   na určené zodpovedajúce použitie        techniky a uznávaných technických pravidiel.

(   v bezchybnom technicky                        I tak môže pri použití vzniknúť nebezpečenstvo

bezpečnom stave.                                     úrazu prípadne vecnej škody.

K určenému zodpovedajúcemu                  Poruchy, ktoré môžu obmedzovať bezpečnosť,

použitiu patrí                                              je potrebné bez odkladu odstrániť.

(   dbať na všetky upozornenia v návode na obsluhu a

(   dodržanie inšpekcie a údržby.

3.3  Určené zodpovedajúce použitie

Stroj Junio - Stripper je určený výlučne na odstraňovanie nalepených podlahových krytín v suchých priestoroch. Akékoľvek iné užitie alebo použitie, ktoré sa vymyká návodu na obsluhu je považované za užitie, ktoré nie je v hode s ustanoveniami.

Za  škody vzniknuté nezodpovedajúcim použitím WOLFF neručí.

3.4  Originálne diely a bezpečnosť

Originálne diely a príslušenstvo sú koncipované špeciálne pre stroj Junio - Stripper. Upozorňujeme dôrazne na to, že nesmú byť použité iné diely. Tým môže byť bezpečnosť stroja nepriaznivo obmedzená.

Toto platí zvlášť pre nože stroja Junio - Stripper.

Za škody vzniknuté použitím neoriginálnych dielov vylučuje WOLFF akúkoľvek záruku.

4.0  Údržba a ošetrovanie

Stroj Junio - Stripper nevyžaduje údržbu.

4.1 Montáž a výmena noža

Pred akoukoľvek výmenou noža alebo jeho montážou musíte vždy odpojiť stroj od napätia vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. Používajte pracovné ochranné rukavice.

!   Bez ochranného krytu noža hrozí nebezpečenstvo poranenia, pretože nôž je veľmi ostrý.

□ Ochranný kryt noža nasadiť (nachádza sa v sade náradia).

□ Skrutky (B) na držiaku noža očistiť a potom povoliť.

□ Kľúč nasadzovať na odvrátenej strane noža, aby sa zabránilo vzniku poranení.

□ Nôž vybrať.

Pri nasadzovaní nového noža sa musí dbať na to, aby nôž naplno doliehal na opernú hranu. Pri opracovaní normálnych a tvrdých podkladov pod podlahovou krytinou má smerovať skosená strana noža nahor, pri opracovaní mäkkých podkladov pod podlahovou krytinou má smerovať skosená strana noža nadol.

4.2 Výmena uhlíkových kief

Motor je vybavený vypínacími uhlíkovými kefami. To znamená, že je motor automaticky vypnutý pri opotrebovaní týchto uhlíkových kief. Tým sa zabráni poškodeniu kolektorov.

Pokiaľ pristúpime k výmene uhlíkových kief pri ich dĺžke 7,5 mm, vyvarujeme sa náhleho zostavenia stroja.

Obidva uhlíkové kefy musia byť vymenené naraz.

□ odskrutkujeme kryt

□ vymeníme uhlíkové kefy

□ kryt opäť priskrutkujeme

5.0  Použitie

#### 5.1 Uvedenie do prevádzky

Nôž nie je z bezpečnostných dôvodov namontovaný. Naskrutkuje sa priamo pod kmitač.

5.2 Pokyny pre obsluhu

□ Zapnutie

Stlačením vypínača A zapneme stroj. Vypínač sa automaticky zaaretuje, stroj zostane zapnutý.

□ Vypnutie

Stlačíme vypínač na zadnom konci B vypneme stroj.

5.3 Použitie

Junio - Stripper je vyvinutý na odstraňovanie zvyškov prilepených podlahových krytín z neprístupných miest. Je možné ho tiež použiť na schodoch a na odstránenie obkladových materiálov zo stien (i tapiet).

7.0  Odstránenie porúch

| Porucha | Možný dôvod | Odstránenie |
| --- | --- | --- |
| Stroj sa nerozbehne | Prerušený prívod prúdu Závada na poistke Závada na kábli Závada v zástrčke | Poruchu odstráni odborník elektrikár, prípadne vymení chybné diely |
| Pri práci je treba vynaloženie veľkej sily | Nôž je tupý. | Vymeniť nôž. |
| Vysoké vibrácie | Súčasti, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu majú veľkú vôľu. | Stroj zaslať do opravy. |